| "СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ" Пред. профкома I- Вице президент __________ Хан Л.Р. ___________ Моминов К.Ш. "___"______2010г "___"_______2010г ИНСТРУКЦИЯ № по безопасности и охраны труда для машиниста бульдозера г. Тараз – 2010 год | К самостоятельному управлению бульдозером допускают лиц, достигших 18 лет, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж (вводный и на рабочем месте), прошедших специальное обучение по утвержденной программе, стажировку и проверку знаний квалификационной комиссией и имеющих допуск (удостоверение) на право управления бульдозером. Перед началом работы машинист ОБЯЗАН произвести наружный осмотр машины, проверить техническое состояние бульдозера: а) исправность механизмов управления; б) гидравлического механизма подъема тормозной системы; в) блокирующих устройств; г) освещения и сигнализации; д) всех контрольно-измерительных приборов; е) замков дверей кабины, подножек, стекол или защитных стекол на окнах. При комплексной механизации производственного процесса машинист бульдозера должен быть ознакомлен с основными правилами по охране труда, относящимися к каждой машине, участвующей в процессе. Знать и применять систему принятой сигнализации. Во время работы запрещается: а) передавать управление машиной другому лицу; |
| --- | --- |
| б) оставлять машину с работающим двигателем; в) перевозить в кабине людей, кроме лиц, проходящих практическую подготовку; г) сидеть или стоять на раме и других частях машины; д) удалять руками камни, комки земли и другие предметы из-под рабочего органа машины; е) стоять вблизи гусениц трактора или колес машины; ё) отцеплять машину от трактора до полной остановки агрегата. По окончании работы машинист ОБЯЗАН подготовить бульдозер к сдаче сменщику: а) очистить бульдозер от грязи и пыли; б) подтянуть болтовые соединения, смазать трущиеся части; в) поставить на указанное место; г) выключить двигатель и выключить тормоз. Оформить в журнале прием-сдачу смены, сделать запись о техническом состоянии машины, сообщить сменщику о неисправностях. Директор АТЦ ___________ Аширалиев С. Д. Гл. тех. рук-ль ___________ Нысанбаева У. А. |  |